| Kohteiden nimet: | MALLIKATU välillä Mallikuja - Mallitie | Piirustus nro:t: | 27445/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Selostuksen laati: | N.N Projektipäällikkö | pvm: | 5.9.2017 |
| Selostuksen hyväksyi: | N.N Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö | pvm: | 5.9.2017 |
|  | Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja | pvm: | . .2017 |

Kohde	Mallikatu sijaitsee Mallilan (00.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Mallikatua välillä Mallikuja – Mallitie ja se on esitetty piirustuksessa nro 27445/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro xxxxx mukainen.

Lähtökohdat

Mallikatu on uusi katu, jonka länsipuolella sijaitsee nykyinen Mallilan liikuntapuisto. Kadun itäpuolelle rakentuu uusi Mallikylän asuinalue. Katu sijoittuu pääosin rakentamattomaan metsämaastoon.

Mallikadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen Mallikylän alueella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, kevyessä liikenteessä on myös läpikulkua mm. Mallikylän juna-asemalle.

Liikenteellinen ratkaisu

Mallikatu on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvät uudet tonttikadut Mallikuja ja Mallipolku. Mallikatu liittyy eteläpäästään rakennettavalla kanavoidulla valo-ohjatulla T-liittymällä nykyiseen Mallilankaareen. Pohjoispäässä Mallikatu liittyy rakennettavalla kiertoliittymällä nykyiseen Mallilankatuun.

Mallikadun katualueen leveys on 16,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja kadun itäreunaan 2,5 metriä leveä pysäköinti- ja erotuskaista sekä 4,0 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 5432/1 mukainen.

Mallikadulla olevien pyöräväylien yhteispituus on xxx m. / Pyöräily on toteutettu sekaliikennejärjestelynä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakäytävä, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla.  Pysäköinti- ja erotuskaistalla katupuiden ympärykset kivetään harmaalla noppakiveyksellä. Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä. Mallilankadun kiertoliittymän kavennus on harmaata nupukiveä. Keskisaarekkeet kivetään harmaalla noppakiveyksellä.

Mallikatu rakennetaan metsäalueelle, jossa on runsaasti olemassa olevaa nuorta puustoa ja kasvillisuutta. Kadun ja sen luiskien kohdalla oleva puusto poistetaan kokonaisuudessaan. Lisäksi Mallikujan liittymän pohjoispuolella olevat halkaisijaltaan n. 15-25 cm olevat koivut joudutaan poistamaan, jotta mahdollistetaan uuden linja-autopysäkin rakentaminen.   Pysäköintipaikkojen väliin istutetaan lehtipuita. Kiertoliittymän keskisaarekkeeseen istutetaan matalia maanpeitekasveja.

Mallikadun vieressä, kadun eteläreunassa oleva tiheä metsäalue harvennetaan ja siistitään poistamalla ylitiheää nuorta ja huonokuntoista vaarallista puustoa.

Mallikadun ja liikuntapuiston väliin rakennetaan kadun keskivaiheille noin 35 metriä pitkä tukimuuri kivikorirakenteena. Muurin korkeus on enimmillään noin 2 metriä.

##### Luontoarvot

Mallikadun itäpää sijaitseen noin seitsemän metrin matkalta liito-oravan ydinalueella. Alue on kartoitettu vuonna 2020. Tässä katualueen kohdalla olevassa ydinalueella ei ole liito-oravan papanapuita, pesäpuita tai soveltuvia kolopuita.

Mallikadun vieressä sen eteläpuolella sijaitse liito-oravien ydinalue, joka on kartoitettu vuonna 2020. Kadun rakentamistoimet eivät ulotu ydinalueelle.

##### Valaistus

Mallikatu valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan pysäköinti- ja erotuskaistalle.

##### Tasaus ja kuivatus

Mallikadun tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Kadun keskivaiheilla on noin 40 metriä pitkä osuus, jolla katu leikkautuu enimmillään noin 2 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Mallikatu liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Mallikatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Mallilankaaren nykyiseen hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Mallikadun vedet virtaavat Mallillankaarelle ja sieltä edelleen Mallilankaaren eteläpuolella olevaan avo-ojaan, joka laskee mereen.

##### Esteettömyys

Mallikadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Mallikatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.

# Comments

Huom. Tähän tulee mainita myös katuväli, jos piirustuksen nimissä on katuväli.

Jos piirustuksessa hyväksytään koko katu samalla kertaa, niin katuväliä ei esitetä.

Jos piirustuksessa on katuväli, niin myös tässä.

Tässä kerrotaan pyöräkaistan ja pyörätien pituus kadulla. Jos kadulla ei ole erillisiä pyöräväyliä (pyöräkaista tai pyörätie) niin kerrotaan, että pyöräily on toteutettu sekaliikennejärjestelynä.

Pyöräväylien pituus kadulla on sama kuin kadun pituus. Esim. jos kadun pituus on 100 m ja sen molemmilla puolilla on kaksisuuntaiset pyörätiet, niin kadulla olevien pyöräväylien pituus on 100 m.

Tässä selvennetään katusuunnitelman vaikutusta metsäalueen puustolle erityisesti tilanteissa, jossa katusuunnitelmassa ei ole mahdollista kertoa nykyisten puiden tilannetta puiden suuren määrän johdosta. Tällöin ei käytetä katusuunnitelmassa poistuvan tai säilytettävän puun piirustusmerkintä symbolia. Tällainen rakennettavan kadun ja sen luiskien ulkopuolelle jäävä säilyvä metsäalue merkitään katusuunnitelmapiirustukseen yleensä ”nykyinen säilyvä metsä ja kasvillisuus” aluerasterilla.

Tässä voidaan tarkentaa katualueella rakentamisalueen vieressä olevien ja säilyvien metsäalueiden käsittelyä, jos alueella tehdään harvennusta ja siistimistä. Tällaiset metsäalueet merkitään katusuunnitelmapiirustukseen erillisellä aluerasterilla.

Tässä kerrotaan direktiivilajien tilanne alueella, jos sellaisia suunnittelualueella tai sen vieressä esiintyy.

Huom. direktiivilajien aluerajaukset merkitään katusuunnitelmaan, jos sellainen on suunnittelukohteessa tai sen vieressä.

# Text boxes

Päivitetty 7.1.2022